## Slide 1
inspur 浪潮
"深老非"气井开采 与采气智能体解决方案
深层·老气田·非常规气田智能化转型
未来，因潮澎湃 Inspur in Future

## Slide 2
inspur 浪潮
目录 CONTENTS
01 背景与概念 - "深老非"三类气田特征
02 深层超深层 - 万米级高温高压生产参数寻优
03 老气田 - 低压低产井动态优化排采工艺
04 非常规气田 - 复杂水平井网管控与全生命周期管理
05 采气智能体解决方案
06 标杆案例与效益分析
未来，因潮澎湃 Inspur in Future

## Slide 3
inspur 浪潮
01
背景与概念
未来，因潮澎湃 Inspur in Future

## Slide 4
inspur 浪潮
"深老非"定义与行业痛点
【"深老非"定义】
• 深层/超深层：埋深超过6000m，万米级特深层，超高温(>200°C)、超高压(>200MPa)
• 老气田：开发年限>10年，进入中后期，地层压力降低、产量递减
• 非常规气田：页岩气、煤层气、致密气等，低渗透、低丰度、需大规模压裂
【行业痛点】
• 深层超深层：单井投资超1亿元，井温超230°C、压力超200MPa，事故风险高
• 老气田：综合递减率高达20-30%，低压低产井占比超50%，人工维护成本高
• 非常规气田：单井产量低（日均<3000m³），压裂效果难预测，生产制度优化难
【资源占比】
• 深层超深层资源约占全国油气资源总量1/3
• 已开发气田>60%进入老气田阶段
• 非常规天然气产量占比>50%
未来，因潮澎湃 Inspur in Future

## Slide 5
inspur 浪潮
02
深层超深层
未来，因潮澎湃 Inspur in Future

## Slide 6
inspur 浪潮
万米级高温高压生产参数寻优
【技术挑战】
• 井底温度：210-260°C（相当于岩浆温度的25%）
• 井底压力：138-245MPa（相当于2个马里亚纳海沟压力）
• 设备耐温极限需突破300°C
【关键技术突破】
▎超高温高压测井技术
• 中国石油"经纬视界"系列：耐温260°C/耐压206MPa，技术指标国内最高
• 已应用18口超深井，测井时效提升25%，资料采集率提高22%
▎万米级钻完井技术
• 全球首台1.2万米自动化钻机
• 抗高温(≥240°C)聚合物水基钻井液，抗220°C高温水泥浆体系
• 深地塔科1井：成功钻至10910米，刷新全球陆上万米深井钻探纪录
未来，因潮澎湃 Inspur in Future

## Slide 7
inspur 浪潮
深层超深层 · 技术突破（续）
▎超高温射孔技术
• "先锋"超高温超高压射孔器：耐温260°C/72h，耐压245MPa
• 穿深达829mm，超越国际标准57%
▎智能化应用方向
• 钻头磨损预测与钻参优化：基于机器学习的钻头寿命预测模型
• 井下故障预警：卡钻、漏失、溢流等风险提前预警
• 地质导向实时优化：随钻测井数据实时分析，调整钻井轨迹
【典型案例】
• 深地塔科1井：10910米全球陆上最深井
• 中国石化"深地工程"：攻克8000米以上超深井近50井次
未来，因潮澎湃 Inspur in Future

## Slide 8
inspur 浪潮
03
老气田
未来，因潮澎湃 Inspur in Future

## Slide 9
inspur 浪潮
低压低产井动态优化排采工艺
【技术挑战】
• 气井压力低于外输压力，无法自喷
• 井筒积液严重，影响产能
• 单井管理成本高，人工巡检效率低
【排水采气工艺体系】
• 泡沫排水：产水量<50m³/d，有效率89.6%（大牛地气田）
• 柱塞气举：产水量50-200m³/d，日增气5万m³（苏里格气田）
• 速度管柱：低压低产井，携液能力提升30%（涪陵页岩气）
• 机抽排水：产水量>200m³/d，深井适用（元坝气田）
• 气举排水：高气液比井，无需井下设备（普光气田）
未来，因潮澎湃 Inspur in Future

## Slide 10
inspur 浪潮
老气田 · 智能排采技术
【老井挖潜技术】
• 侧钻水平井：动用剩余储量，单井日产2.7万m³
• 查层补孔：纵向拓层，增加动用储量
• 储层解堵：蒸汽脉冲解堵，复活停产井
【智能间开技术】
• 根据"水气比"分类管理：低/中/高水气比差异化措施
• 智能柱塞控制+井口智控阀
• 13口井实现自动化间开，减少水淹"假死"
【AI应用方向】
• 气井积液预警模型
• 最优开关井时机预测
• 排采工艺智能推荐
• 产量递减趋势预测
未来，因潮澎湃 Inspur in Future

## Slide 11
inspur 浪潮
04
非常规气田
未来，因潮澎湃 Inspur in Future

## Slide 12
inspur 浪潮
复杂水平井网管控与全生命周期管理
【技术挑战】
• 水平段长达2500米（国内纪录）
• 压裂段数多（单井30-60段）
• 裂缝网络复杂，生产制度难优化
【关键技术体系】
▎地质工程一体化
• 地震数据+钻压采信息实时融合
• 三维储层建模+工业化建模技术
▎水平井优快钻井
• 一趟钻技术：水平段一次完成比例80%
• 钻井周期从32天缩短至30天
▎缝网体积压裂
• "工厂化"拉链式压裂：日压裂6段
• 微地震实时监测：裂缝长度精度90%
未来，因潮澎湃 Inspur in Future

## Slide 13
inspur 浪潮
非常规气田 · 全生命周期采气工艺
【深层煤岩气技术演进】
• 单井EUR：从5594万m³提升至6000万m³（+7.3%）
• 首年递减率：从38%降至33%（-5%）
• 水平段长：从1204m提升至1500m（+24.6%）
• 钻井周期：从32天缩短至30天（-6.3%）
• 压裂周期：从7.5天缩短至6.0天（-20%）
【AI应用方向】
• 压裂参数智能优化
• 裂缝扩展实时模拟
• 生产制度动态优化
• EUR预测与井位部署优化
未来，因潮澎湃 Inspur in Future

## Slide 14
inspur 浪潮
05
采气智能体解决方案
未来，因潮澎湃 Inspur in Future

## Slide 15
inspur 浪潮
智能体架构设计
【三层架构】
▎感知层智能体
• 数据接入与预处理：振动、温度、压力、流量传感器数据
• 边缘计算：实时数据处理与特征提取
▎决策层智能体
• 知识图谱 + 大模型 + 专家系统
• 方案生成与优化：基于深度学习的决策推荐
▎执行层智能体
• 自动调控：远程控制与闭环优化
• 人机协同：异常情况人工介入
未来，因潮澎湃 Inspur in Future

## Slide 16
inspur 浪潮
五大核心智能体
【① 钻井优化智能体】
• 功能：轨迹优化、钻参推荐、风险预警
• 效果：钻井效率↑20%，事故率↓50%
【② 压裂优化智能体】
• 功能：压裂参数优化、裂缝模拟、效果预测
• 效果：单井产量↑15%，压裂成本↓10%
【③ 生产优化智能体】
• 功能：制度优化、配产决策、能耗管理
• 效果：采收率↑2-5%，能耗↓15%
【④ 设备健康管理智能体】
• 功能：故障预测、寿命评估、维护决策
• 效果：非计划停机↓30%，维护成本↓25%
【⑤ 安全巡检智能体】
• 功能：风险识别、预警推送、应急指挥
• 效果：事故率↓40%，巡检效率↑50%
未来，因潮澎湃 Inspur in Future

## Slide 17
inspur 浪潮
技术实现路径
【第一阶段：数据基础（0-6个月）】
• 部署传感器网络（振动、温度、压力、流量）
• 建设数据中台，实现数据统一治理
• 接入历史数据，建立训练数据集
【第二阶段：模型构建（6-12个月）】
• 训练故障诊断模型、产量预测模型
• 构建知识图谱，沉淀专家经验
• 开发智能体原型，现场试验验证
【第三阶段：规模推广（12-24个月）】
• 覆盖全部关键设备与重点气井
• 实现多智能体协同、自主决策
• 持续优化模型，提升准确率
未来，因潮澎湃 Inspur in Future

## Slide 18
inspur 浪潮
06
标杆案例与效益分析
未来，因潮澎湃 Inspur in Future

## Slide 19
inspur 浪潮
标杆案例
【深层超深层：深地塔科1井】
• 深度10910米，全球陆上最深井
• 1.2万米自动化钻机+260°C超高温测井仪
【老气田：苏里格气田】
• 年产300亿m³致密气田，低压低产井占比50%
• 泡沫排水+柱塞气举+智能间开
• 综合递减率从32%降至7%，稳产6年
【非常规气田：大吉气田】
• 中国首个百万吨油气当量深层煤岩气田
• 地质工程一体化+缝网体积压裂
• 日产气量突破650万m³
【涪陵页岩气田】
• 国家级页岩气示范区
• 累计产量超1亿m³平台达9个
未来，因潮澎湃 Inspur in Future

## Slide 20
inspur 浪潮
投资效益分析
【投资估算（中型气田）】
• 传感器网络：50-100万/井
• 数据中台：500-1000万
• AI平台：300-500万
• 智能体开发：200-500万
• 系统集成：100-200万
• 合计：1200-2300万
【直接效益】
• 单井产量提升：10-20%
• 采收率提升：2-5%
• 维护成本降低：20-30%
• 非计划停机减少：30-50%
【投资回报期】
• 中型气田：2-3年
• 大型气田：1-2年
未来，因潮澎湃 Inspur in Future

## Slide 21
inspur 浪潮
发展趋势与建议
【技术趋势】
• 工业大模型应用：构建油气行业专属大模型
• 数字孪生深化：从单井向气田级、集团级演进
• 多智能体协同：钻井-压裂-生产全流程智能协同
• 边缘智能部署：毫秒级响应
【实施建议】
• 深层超深层：重点突破高温高压传感器可靠性
• 老气田：优先部署低压低产井智能排采系统
• 非常规气田：建设地质工程一体化智能平台
【风险与对策】
• 数据质量：建立数据治理体系
• 模型准确性：持续迭代优化，人机协同决策
• 人员接受度：加强培训，从辅助工具切入
未来，因潮澎湃 Inspur in Future

## Slide 22
inspur 浪潮
谢谢
AI赋能油气开采 智创能源未来
未来，因潮澎湃 Inspur in Future